Санкт-Петербургское

государственное унитарное дорожное предприятие «Путь»

(СПб ГУДП «Путь»)

УТВЕРЖДАЮ

Директор СПб ГУДП «Путь»

А.А. Игнатенко

19 февраля 2013 года

ДОКУМЕНТАЦИЯ

к открытому аукциону в электронной форме

на право заключения договора

на поставку 2 (двух) коммунальных машин

МУП-351-01 Гарант

ЧАСТЬ III

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Санкт-Петербург

2013 год

Техническое задание на закупаемый товар.

Коммунальная машина МУП-351-01 Гарант.

| Технические характеристики |
| --- |
| Базовое шасси |
| Базовый трактор | трактор Беларус-82.1-23\12 включая проблесковый маячок, утеплительный чехол, предпусковой подогреватель «Северс-2М» тип БН-2,0/220-1 |
| Колесная формула | 4х4 |
| Модель двигателя | Д-243 |
| Мощность кВт (л.с.) | 60 (81) |
| Масса трактора эксплуатационная, кг | 4000 |
| Тяговый класс | 1,4 |
| Рабочая скорость | Не менее 13 км/час |
| Насос гидросистемы | шестеренный, 50 л/мин |
| Комплектация: |
| Фронтальный погрузчик |  |
| Тип навески | Фронтальная ПФН-09 |
| Привод | гидравлический |
| Грузоподъемность номинальная, кг | 900 |
| Вырывное усилие погрузчика, кг | 1200 |
| Высота шарнира максимально поднятого ковша,мм | 3300 |
| Ковш погрузочный | ПФН 286 |
| Ширина режущей кромки, мм ( без зубьев) | 2 000 |
| Объем ковша, м3 | 0,8 |
| КОММУНАЛЬНАЯ ЩЕТКА | МК 2 |
| Производитель | ООО «Сальсксельмаш» |
| Исполнение | Усиленная конструкция рамы, опорные катки увеличенного диаметра ( 5х10), высокооборотный редуктор в литом корпусе с приводом от ВОМ ( при оборотах ВОМ 540 об/мин обороты щетки не менее 260 об/мин) |
| Ширина захвата, мм | 1800 |
| Диаметр щетки, мм | 550 |
| ЩЕТОЧНОЕ УСТРОЙСТВО Цепной редуктор состоит из двух звездочек , роликовой однорядной цепи и натяжного рычага с шарикоподшипником . Корпус цепного редуктора закрыт крышкой . Регулировка натяжения роликовой цепи выполняется путем поворота натяжного рычага после снятия крышки и частичного отвинчивания болта крепления натяжного рычага. Плоскостность звездочек и подшипника натяжного рычага регулируется прокладками. От ведомой звездочки, установленной на оси, вращение передается щетке через болты фланцевого соединения. Опора с установленной в корпусе цапфой предназначена для закрепления второго фланца щетки. Подшипник в корпусе не закреплен в осевом направлении, и цапфа может перемещаться в осевом направлении, что позволяет устанавливать и снимать щетку без демонтажа опоры и компенсирует неточности изготовления. Щетка укомплектована наборными щеточными дисками из полипропилена, в количестве не менее 45 штук . |