Санкт-Петербургское

государственное унитарное дорожное предприятие «Путь»

(СПб ГУДП «Путь»)

УТВЕРЖДАЮ

Директор СПб ГУДП «Путь»

А.А. Игнатенко

18 января 2013 года

ДОКУМЕНТАЦИЯ

к открытому аукциону в электронной форме

на право заключения договора

на поставку автомобиля ГАЗ-2752-298

ЧАСТЬ III

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Санкт-Петербург

2013 год

Технические характеристики закупаемого товара.

Автомобиль ГАЗ-2752-298, грузовой

цельнометаллический фургон (7 мест);

Комплектация «БИЗНЕС стандарт».

Двигатель УМЗ-4216, V-2,9/106,8 л.с., 8-кл., инжектор, АИ-92, Евро-3.

Комплектация автомобиля:

- рестайлинг передней части кузова (интегральный бампер с решеткой радиатора);

- рестайлинг интерьера (панель приборов, замок зажигания, «единый ключ»);

- модернизированная КПП с узлами повышенной надежности (синхронизаторы Hoerbiger, подшипники SKF, манжеты Rubena) и улучшенным рычагом переключения;

- сцепление Sachs;

- рулевой механизм повышенной надежности с гидроусилителем руля ZF;

- вакуумный усилитель главных тормозных цилиндров Bosch;

- газонаполненные амортизаторы Sachs;

- алюминевый радиатор TRM;

- аккумуляторная батарея повышенной емкости 66 А*час.;

- модернизированный стеклоочиститель;

- модернизированный задний мост (изменения главной пары, шлифовка зубьев шестерен, применение импортных манжет Rubena);

- необслуживаемая карданная передача Tirsan Kardan;

- опоры двигателя Anvis;

- модернизированная передняя подвеска (модернизация передних рессор, новые сайлент-блоки);

- модернизированный шкворневой узел (изменение уплотнения шкворневого узла);

- улучшенная конструкция сдвижной двери;

- фиксаторы задних дверей;

- мягкие кресла с подлокотниками и подголовниками;

- запасное колесо, домкрат, ключ баллонный.