Санкт-Петербургское

государственное унитарное дорожное предприятие «Путь»

(СПб ГУДП «Путь»)

УТВЕРЖДАЮ

Директор СПб ГУДП «Путь»

А.А. Игнатенко

29 декабря 2012 года

ДОКУМЕНТАЦИЯ

к открытому аукциону в электронной форме

на право заключения договора

на поставку подметально-уборочной машины

BRODDWAY WASA 300

ЧАСТЬ III

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Санкт-Петербург

2012 год

Технические характеристики закупаемого товара.

| Наименование товара | Буксируемая трактором (в т.ч. МТЗ-82) подметально-уборочная машина Broddway Wasa 300 для высокоэффективной уборки проезжей и пешеходной части городских улиц, а также автодорог. Привод агрегатов от гидронасоса, устанавливаемого на вал отбора мощности трактора. |
| --- | --- |
| Количество | 1 единица |
| Шасси | Рама выполнена из пустотелого квадратного профиля. Тип подвески - рессорная. На раме располагаются основные узлы - элеватор, водяные баки, мусоросборник и т.д. Перед покраской рама проходит оцинковку напылением. Буксирная балка имеет возможность смещения относительно продольной оси трактора для облегчения уборки у бордюров. |
| Максимальная транспортная скорость | 40 км/ч |
| Скорость подметания | 0,5-20 км/ч |
| Ширина подметания | 2300-2700 мм |
| Колеса | два колеса - 215/75 R 17,5 |
| Бункер | Объем, не менее 3 м3. Тип выгрузки смета: боковой. Высота выгрузки, не менее 2250 мм Наличие лючка в бункере для загрузки вручную крупного мусора. |
| Элеватор | Исполнение: резиновые скребки шириной 1100 мм, закрепленные на 3-х ремнях. Элеватор закрыт кожухом из стеклопластика; Возможность подъема элеватора для переезда через бордюры и др. |
| Система орошения | Два бака по 550 литров (общий объем 1100 л) выполнены из пластика. Баки поворачиваются на стороны, открывая доступ к элеватору для обслуживания. Диафрагменный водяной насос с гидравлическим приводом, давление в диапазоне 1-12 бар, производительность 24 л/мин. Рампа орошения имеет 8 форсунок для пылеподавления. |
| Гидросистема | Шестеренчатый гидронасос с редуктором, установленный на вале отбора мощности ведущего трактора. Производительность 70 л/мин. Давление 170 бар Бак гидромасла 195 л. |
| Боковые щетки | две щетки диаметром - 1250 мм - регулировки скорости вращения; - регулировка прижима и угла наклона |
| Задняя щетка | ширина - 1100 мм, диаметр - 750 мм - регулировка усилия прижима щетки |
| Управление | Пульт управления основными рабочими функциями и дополнительный пульт управления буксирной балкой устанавливаются в кабине водителя трактора. |
| Размеры, мм : Длина Ширина Высота | общая 4600 без буксирной балки 3400 общая 2400 без боковых щеток 1900 общая 2200 |
| Вес, кг: | снаряженного 2840 максимальный 7040 |