Санкт-Петербургское

государственное унитарное дорожное предприятие «Путь»

(СПб ГУДП «Путь»)

УТВЕРЖДАЮ

Директор СПб ГУДП «Путь»

А.А. Игнатенко

25 января 2013 года

ДОКУМЕНТАЦИЯ

к открытому аукциону в электронной форме

на право заключения договора

на поставку эвакуаторной платформы Level

с установкой на эвакуатор Заказчика

ЧАСТЬ III

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Санкт-Петербург

2013 год

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку эвакуаторной платформы Level

с установкой на эвакуатор Заказчика (на шасси HYUNDAIHD78)

| Размеры платформы | 2200х5650 мм |
| --- | --- |
| Гидравлическая лебедка с мотором «Данфос» | 3600 кг. |
| Стальной проволочный канат со свинцовым крюком | Диаметром 10мм и длиной 20 м |
| Гидравлический шестеренчатый насос, коробка мощностей и соединения. |  |
| Контрольные и предохранительные клапаны |  |
| Подъемные и скользящий гидравлические цилиндры. | 3 шт. (2+1) |
| Задние гидравлические стабилизаторы | 2 шт. |
| Полиамидные основания длиной 4 м | 4 шт. |
| Задняя галогенная рабочая фара | 1 шт. |
| Щитки от грязи и фиксаторы. | Комплект |
| Регулируемые колодки | 2 шт. |
| Основание для гидравлической лебедки скользящего типа. |  |
| Покрытие на верхней полосе правой и левой стен платформы | Алюминиевые рифленые пластины. |
| Подводящие и отводящие соединительные шланги насоса. | Комплект. |
| Масляный бак |  |
| Натяжная соединительная лента. |  |
| Фиксирующие кронштейны на шасси грузовика. |  |

Монтаж платформы произвести предварительно демонтируя платформу установленную ранее.

Все работы по установке и регулировке оборудования производить на площадке Поставщика в Санкт-Петербурге.