Санкт-Петербургское

государственное унитарное дорожное предприятие «Путь»

(СПб ГУДП «Путь»)

УТВЕРЖДАЮ

Директор СПб ГУДП «Путь»

А.А. Игнатенко

19 февраля 2013 года

ДОКУМЕНТАЦИЯ

к открытому аукциону в электронной форме

на право заключения договора

на поставку 5 (пяти) машин уборочных с плужно-щеточным оборудованием, изготовленным ООО «Сальсксельмаш»,

на шасси трактора Беларус-82.1

ЧАСТЬ III

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Санкт-Петербург

2013 год

Техническое задание на закупаемый товар.

Машина уборочная с плужно-щеточным оборудованием, изготовленным ООО «Сальсксельмаш», на шасси трактора Беларус-82.1

| Размеры габаритные (ДхШхВ), мм | 6360х2500х2800 |
| --- | --- |
| Масса снаряженная, кг | 4000 |
| КОММУНАЛЬНЫЙ ОТВАЛ | КО-4 |
| Производитель | ООО «Сальсксельмаш» |
| Исполнение | Гидроповоротный,усиленный ребрами жесткости,продольными уголками и пружинными амортизаторами |
| Высота, мм | 650 |
| КОММУНАЛЬНАЯ ЩЕТКА | МК 2 |
| Производитель | ООО «Сальсксельмаш» |
| Исполнение | Усиленная конструкция рамы, опорные катки увеличенного диаметра ( 5х10), высокооборотный редуктор в литом корпусе с приводом от ВОМ ( при оборотах ВОМ 540 об/мин обороты щетки не менее 260 об/мин) |
| Ширина захвата, мм | 1800 |
| Диаметр щетки, мм | 550 |
| БАЗОВЫЙ ТРАКТОР | Беларус 82.1, включая проблесковый маячок, утеплительный чехол, предпусковой подогреватель «Северс-2М» тип БН-2,0/220-1 |
| Колесная формула | 4 х 4 |
| Двигатель | Д - 243 |
| Тип двигателя | рядный дизель водяного охлаждения |
| Мощность, кВт (л.с.) | 60 (81)+/-2 |
| Тяговый класс | 1,4 |
| Рабочая скорость | Не менее 13 км/час |
| Насос гидросистемы | шестеренный, 50 л/мин |