Санкт-Петербургское

государственное унитарное дорожное предприятие «Путь»

(СПб ГУДП «Путь»)

УТВЕРЖДАЮ

Директор СПб ГУДП «Путь»

А.А. Игнатенко

22 ноября 2012 года

ЗАКУПОЧНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

к конкурентным переговорам  на право заключения договора на выполнение работ по проектированию, монтажу и наладке

системы видеонаблюдения по адресу:

Санкт-Петербург, Ленинский пр. д.142

ЧАСТЬ III

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Санкт-Петербург

2012 год

Техническое задание

на выполнение работ по проектированию, монтажу и наладке

системы видеонаблюдения по адресу: Санкт-Петербург, Ленинский пр. д.142

- Общие сведения.

Объект представляет собой автоколонну со стоянкой автомобильной техники и административно-производственным зданием. Площадь территории  - 2 га.

Технические средства системы должны обеспечивать круглосуточный режим работы.

Система должна обеспечивать:

- автоматическое определение государственного номера каждой въезжающей на объект и выезжающей с объекта автомашины с ведением базы данных следующего вида (период не менее месяца):

| Дата | Время | Гос. номер автомобиля | Въезд/выезд |
| --- | --- | --- | --- |

- круглосуточное наблюдение за всей наружной территорией объекта, внутренними помещениями;

- автоматическую фокусировку на движущихся объектах размером с человека и более, с увеличением объекта до возможности его идентификации по лицу, и слежение за объектом до выхода его из зоны наблюдения;

- сохранение на носителе и последующий просмотр любого события в течение всего срока хранения информации (не менее месяца);

- просмотр на удаленном компьютере информации с камер в режиме реального времени, архивных записей и базы данных о въезде/выезде автомобилей;

- возможность последующего расширения зоны наблюдения.

Устанавливаемое   оборудование  должно отвечать требованиям электробезопасности по ГОСТ Р МЭК 60065.

Устанавливаемое оборудование должно отвечать требованиям пожарной безопасности по  ГОСТ 12.2.007.

В течение гарантийного срока с момента приемки системы видеонаблюдения в эксплуатацию монтажная организация обеспечивает необходимые действия по ремонту или замене.

Гарантийный срок должен быть не менее 12 месяцев.

- Исходные данные для проектирования.

Проектирование осуществлять по чертежам, предоставляемым Заказчиком:

- генплан;

- архитектурно-строительные чертежи.

- Требования к сметной документации.

Сметы на работы должны быть составлены в расценках ТСНБ «Госэталон 2012».